## Slide 1
培训时间：第8周 10.24 主讲人：＿＿＿＿＿
电控组第三讲
『生无所息，斗无所止』
Notes: 上一讲我们把 C 语言的语法过了一遍：程序流程、函数、数组、字符串、结构体和指针。这一讲换战场，从一片空白的单片机开始，把一块板子变成能听你指挥的控制器。这一讲要解决三个问题：程序怎么烧进芯片、引脚怎么按我们的意思输出和输入、按键为什么不能直接读。学完这一讲，你能独立建工程、点灯、用按键控制灯，并且知道按键抖动用什么办法治。封面上的培训时间和主讲人先留空，正式开课前由主讲人自己填。

## Slide 2
哈理工A.I.R.创新实验室
00
关于时间安排:
Notes: 这是整个 27 赛季电控组的培训时间安排，每周六上午 10:00 到 12:00，地点在西区实训楼三楼，南区教室待定。今天第 8 周，10 月 24 日，讲 STM32 第一部分：工程建立和 GPIO。后面还有第 9 周定时器与 PWM、第 10 周串口与 I2C OLED，第 11 周是转入梯队的正式考核。作业不强制每周内完成，但要求在转入梯队考核上传结束时间之前全部交齐，别拖到最后一周。

## Slide 3
目录
02
GPIO 输入与按键
03
按键消抖
哈理工A.I.R.创新实验室
01
工程建立与 GPIO 输出
04
外部中断 EXTI
Notes: 这一讲分成四块：先学会用 CubeMX 建一个 STM32 工程，把 GPIO 配成输出，点亮第一颗 LED；然后反过来把 GPIO 配成输入，接按键读电平；接着解决按键抖动这个真实问题；最后学外部中断 EXTI，让 CPU 不用一直守着按键。四块之间是递进的，前一节的代码就是后一节的基础。

## Slide 4
『生无所息，斗无所止』
01工程建立与 GPIO 输出
Notes: 第一部分，我们先把 C 换成单片机：用 CubeMX 建一个 STM32 工程，把 GPIO 配成输出，点亮开发板上的 LED。学完这一节，你要能独立建工程、能找到引脚、能改一行代码让灯闪起来。

## Slide 5
哈理工A.I.R.创新实验室
01
从写 C 到点灯，中间多了哪几层？
① 启动文件与链接脚本
C 程序从 main 开始，单片机却是先跑 startup 汇编：它设置栈指针、初始化时钟，再跳进 main。
② HAL 库
HAL_GPIO_TogglePin() 内部帮你算好了寄存器地址与位号，不用自己查手册写十六进制。
③ 下载器与 Flash
ST-Link 把编译好的 bin 烧进 Flash，掉电不丢；单步调试靠 SWD 两根线。
int main(void) {
HAL_Init();
SystemClock_Config();
MX_GPIO_Init(); // CubeMX 生成
while (1) {
HAL_GPIO_TogglePin(GPIOC, GPIO_PIN_13);
HAL_Delay(500);
}
}
C 负责逻辑，HAL 负责接口，工程负责底座——三者齐了，灯才会亮。
Notes: 先问一个问题：我们上学期写的 C 程序，双击就能跑；现在要让一颗芯片动起来，中间多了什么？答案有三层。第一层是启动文件，芯片上电不是直接跳 main，而是先跑 startup 里的汇编，设好栈指针和时钟，才进 main，这部分 CubeMX 会生成，不用改。第二层是 HAL 库，它把我们不想背的寄存器地址和位号包成函数，看右边这段代码，TogglePin 翻转电平，Delay 延时，都是 HAL 提供的。第三层是下载器，代码写对了还要烧进 Flash 才有用，ST-Link 走 SWD 两根线。记住最后这句：C 写逻辑，HAL 出接口，工程是底座。

## Slide 6
哈理工A.I.R.创新实验室
01
建工程：五步怎么走完？
① 选芯片、定时钟
选 STM32F103C8T6，外部晶振 8MHz 倍频到 72MHz——时钟不对，串口和定时器全是错的。
② 配引脚、命名
PC13 点成 GPIO_Output，模式选推挽输出、无上下拉；引脚改名 LED 以后好找。
③ 生成、只改 USER CODE
Toolchain 选 MDK-ARM；自己写的代码放在 USER CODE BEGIN 与 END 之间，重新生成不会被冲掉。
void MX_GPIO_Init(void) {
GPIO_InitTypeDef g = {0};
g.Pin = GPIO_PIN_13;
g.Mode = GPIO_MODE_OUTPUT_PP;
g.Pull = GPIO_NOPULL;
g.Speed = GPIO_SPEED_FREQ_HIGH;
HAL_GPIO_Init(GPIOC, &g);
}
CubeMX 把寄存器配置翻译成 init 代码，你的工作只剩 while(1) 里那几行逻辑。
Notes: 建工程看着步骤多，其实就五步：选芯片、配时钟、配引脚、配工程设置、生成代码。先看时钟，队伍里最常见的坑就是时钟没配就调串口，波特率一定偏。再看引脚，PC13 是板载 LED，点成输出以后一定要改名字，不然三天后自己都认不出。最后看生成，Toolchain 选 MDK-ARM，生成之后只在 USER CODE BEGIN 和 END 之间写代码，超出了下次重新生成会被覆盖。右边这段 MX_GPIO_Init 就是 CubeMX 替我们生成的，看清 Mode 和 Pull 两个字段，第二章配按键输入时改的就是它们。

## Slide 7
哈理工A.I.R.创新实验室
01
点亮一颗 LED：三行代码够不够？
① WritePin 定电平
三个参数：哪个口、哪根脚、给高还是给低。PC13 是低电平点亮，写 RESET 才亮。
② TogglePin 翻转
翻转不用记当前电平，配一次 Delay 就是闪烁；想快想慢，只改 Delay 的毫秒数。
③ Delay 的代价
HAL_Delay 是空转等待，等待期间什么都干不了——灯闪了，按键就顾不上，这是真实问题。
while (1) {
HAL_GPIO_WritePin(GPIOC, GPIO_PIN_13, GPIO_PIN_RESET);
HAL_Delay(1000);
HAL_GPIO_WritePin(GPIOC, GPIO_PIN_13, GPIO_PIN_SET);
HAL_Delay(1000);
}
想一想：两个 HAL_Delay(1000) 都留着，灯是 1 秒闪一次；去掉第二个，灯会怎样？作业里有这道题。
Notes: 点灯只需要认识两个函数。WritePin 三件事：哪个端口、哪根引脚、给高还是给低。注意 PC13 是低电平点亮，所以写 RESET 是亮，写 SET 是灭，这点考试和作业都爱考。TogglePin 更省事，它自己翻转，配一个 Delay 就是闪烁，改 Delay 的数值就改频率。最后留个问题：Delay 是空转等待，CPU 一直在数数，这期间按键按下去也不会理你。第 9 周我们会用定时器把它替掉，第 10 周的作业会直接考这一点。

## Slide 8
『生无所息，斗无所止』
02GPIO 输入与按键
Notes: 第二部分反过来：把 GPIO 配成输入，接一个按键。这一节要弄清上拉、下拉到底接在哪，以及为什么按下读到的是 0 而不是 1。学完你要能自己决定用哪种输入模式。

## Slide 9
哈理工A.I.R.创新实验室
02
按键按下读到 0，是谁定的？
① 上拉输入：平时 1，按下 0
引脚内部经电阻接 VCC，按键另一端接地。松手读到高电平，按下被拉低——最常用接法。
② 下拉输入：平时 0，按下 1
电阻接 GND，按下接 VCC。判断逻辑要跟着反过来写，接反了灯会一直亮或一直不亮。
③ 浮空输入：绝对不能用
没有电阻定电平，引脚像根天线，读到的值随手指和空气乱跳，程序无法判断。
// CubeMX: PB1 -> GPIO_Input
// Pull-up -> 平时读 1
if (HAL_GPIO_ReadPin(GPIOB, GPIO_PIN_1)
== GPIO_PIN_RESET) {
HAL_GPIO_WritePin(GPIOC,
GPIO_PIN_13, GPIO_PIN_RESET);
}
「按下读到 0 还是 1」由 CubeMX 里的上拉/下拉决定，代码只负责如实读出来。
Notes: 上一节课的灯是被我们主动控制的，现在要反过来听引脚的话。按键只有两种稳定状态，关键在于不按时引脚是什么电平。上拉就是内部接一个电阻到 VCC，平时读高，按下被拉到地，读低，这是最常用的接法，也是我们作业默认的接法。下拉正好相反，判断条件要跟着改，很多同学按下没反应就是因为这里没改。最危险的是浮空输入，引脚没有确定电平，读到的值随机跳，按键必须避开它。右边的代码先看注释那两行，配置在 CubeMX 里完成，代码只写判断。

## Slide 10
哈理工A.I.R.创新实验室
02
四种输入模式，按键该选哪一种？
模式
松手时电平
按下时电平
能不能用在按键上
上拉输入
1（高）
0（低）
推荐，作业里就用它
下拉输入
0（低）
1（高）
可用，判断条件要反过来写
浮空输入
不确定
不确定
不要用，读数会乱跳
模拟输入
连续电压
连续电压
给 ADC 采样用，不接按键
同一个按键配上拉和配下拉，代码里判断的电平正好相反——选错模式，现象就是灯不亮或长亮。
Notes: 这张表是本节最该记住的一张。四行里只有两行能用：上拉和下拉。上拉是松手读 1、按下读 0，作业里默认用这个。下拉反过来，代码里的判断条件要跟着反过来，忘了改就会出现按下去没反应。浮空输入不要用于按键，因为没有电阻定电平，引脚读到的值会乱跳。模拟输入留给 ADC 采样用，到时候学传感器再说。看最后一行结论，配错模式最典型的现象就是灯要么不亮、要么长亮。

## Slide 11
哈理工A.I.R.创新实验室
02
读按键：只判断一次电平够不够？
① 判断电平：现在按着吗
ReadPin 等于 RESET 就是按着。按住不放它会一直成立，灯会一直翻，不是「按一下翻一次」。
② 判断边沿：刚刚按了一下
存下上一次的电平，只有「上次 1、这次 0」才算一次按下——这才是按一下动一次。
③ 区分短按与长按
要计时就得有「现在几点」，HAL_GetTick 能凑合，第 9 周的定时器才是正规做法。
static uint8_t last = 1;
uint8_t now = HAL_GPIO_ReadPin(GPIOB, GPIO_PIN_1);
// 下降沿：刚刚按下
if (last == 1 && now == 0) {
HAL_GPIO_TogglePin(GPIOC, GPIO_PIN_13);
}
last = now;
判断电平回答「现在按着吗」，判断边沿回答「刚刚按了一下」——两个需求不能混在同一行 if 里。
Notes: 写按键最常犯的错，是把「按着」当成了「按了一下」。如果只写一句 ReadPin 等于 RESET 就翻转，按住不放的时候灯会一直翻，因为循环每转一圈条件都成立。要按一下动一次，就得记住上一次的电平，找从高到低的那一瞬间，这段代码里的 last 和 now 就是这个意思，注意下一轮循环一定要把 now 存回 last，漏了这一步就会一直触发。右边最后一行是这段代码的命门，很多人写漏了它，然后来找我说按键怎么不好使。再往下区分短按长按就需要计时，第 9 周我们会用定时器做这件事。

## Slide 12
『生无所息，斗无所止』
03按键消抖
Notes: 第三部分回到一个更细的问题：为什么按一下按键，灯有时候会跳两下？因为机械触点闭合的一瞬间电平并不干净。这一节学会用代码把抖动滤掉，也第一次接触状态机这种写法，它在后面的工程里到处都会用。

## Slide 13
哈理工A.I.R.创新实验室
03
抖动从哪来，怎么在代码里滤掉？
① 抖动是机械问题
触点闭合的几毫秒内会反复通断，不是芯片的错；CPU 一毫秒能读几百次，全都读到了。
② 延时消抖：20ms 后再确认
读到按下后等 20 毫秒再读一次，两次都是按下才认账。简单有效，但 Delay 会挡住别的事。
③ 状态机消抖：不阻塞
用时间戳和状态变量判断，不等不卡；等第 9 周定时器到位，这才是工程里的标准写法。
uint8_t now = ReadKey();
if (now == 0 && last == 1) {
HAL_Delay(20);
if (ReadKey() == 0) { // 再确认一次
HAL_GPIO_TogglePin(GPIOC, GPIO_PIN_13);
}
}
last = now;
抖动的本质是「一次按下被读成很多次」；消抖就是让这很多次只算一次。
Notes: 先说清楚抖动的来源，它是机械触点的物理特性，弹簧片闭合瞬间会弹几下，这几毫秒里电平在 0 和 1 之间来回跳。芯片跑得太快，每跳一次它都读到了，于是我们以为按了一下，程序却收到好几次。右边是最常用的延时消抖：读到按下，等 20 毫秒让抖动过去，再读一次确认，两次都按下才翻转。为什么是 20 毫秒，因为抖动一般在 10 毫秒以内。这个写法的问题在 Delay，它在等的过程中什么都不干，第 9 周学完定时器，我们会把这段改成不阻塞的状态机，那才是长期做法。

## Slide 14
哈理工A.I.R.创新实验室
03
四种消抖方案，怎么选？
方案
怎么判断
代价
用在哪
延时消抖
等 20ms 再读一次确认
主循环停 20ms
作业、单个按键
计数消抖
连续 N 次读到相同才认
次数不好定
循环稳定的简单场合
状态机消抖
用时间戳判稳定时长
代码稍长，要有时间基准
工程里的标准做法
硬件消抖
RC 电路或专用芯片先滤
加器件、占板面
按键多、CPU 忙的场合
先问一句：主循环里除了按键还有别的事吗？只有按键，延时消抖就够；还有别的事，必须换成状态机或硬件。
Notes: 作业里用延时消抖就够了，但工程里不行，因为主循环里还有别的活。判断标准就一条：如果主循环同时还要刷屏、还要发串口，那就不能用会阻塞的延时消抖，得换成状态机，用时间戳判断电平稳定了多久。硬件消抖是另一条路，用 RC 电路把抖动在进入芯片之前就滤掉，代价是加器件、占板面，参数还得算，但换来的是 CPU 完全不操心。这张表不要求背下来，要求的是知道四者的区别在哪，选的时候能说出理由。

## Slide 15
『生无所息，斗无所止』
04外部中断 EXTI
Notes: 最后一部分讲外部中断。前面 CPU 一直守着按键问「按了没」，中断换了个思路：让按键主动通知 CPU。这一节要配通 EXTI、写对回调函数，也要知道中断里哪些事不能做——第 11 周考核的按键部分就要求用中断实现。

## Slide 16
哈理工A.I.R.创新实验室
04
EXTI 怎么配，中断函数写在哪？
① 定触发边沿
PB1 在 CubeMX 里选 GPIO_EXTI1，按键接地配下降沿：松手是 1，按下瞬间跳成 0 就触发。
② NVIC 里使能中断
光配引脚不勾 NVIC，中断永远不会进——报错没有，只是没反应，这个坑非常常见。
③ 逻辑写进回调
所有 EXTI 共用一个回调，先用 GPIO_Pin 判断是谁触发的，再决定做什么。
// USER CODE 区里自己写
void HAL_GPIO_EXTI_Callback(uint16_t GPIO_Pin)
{
if (GPIO_Pin == GPIO_PIN_1) {
HAL_GPIO_TogglePin(GPIOC, GPIO_PIN_13);
}
}
配置在 CubeMX 里做完，处理逻辑写进回调——回调里只做最短的事，长活儿交回主循环。
Notes: 中断的配置只在 CubeMX 里做三件事：把引脚模式选成 GPIO_EXTI 并定好触发边沿、勾上 NVIC 里的中断使能、确认优先级。这三步做完再生成代码。第二步特别要提醒，光配了引脚不勾 NVIC，程序编译通过、运行也没报错，就是按下去没反应，这是新手最常见的「没反应」原因。生成的代码里，HAL 已经把中断入口写好了，我们要写的是回调函数，所有 EXTI 线共用这一个回调，所以第一句一定要判断 GPIO_Pin，不判断就会出现按键 A 触发却动了灯 B。最后一句要记住：回调要短。

## Slide 17
哈理工A.I.R.创新实验室
04
中断里什么能做，什么不能做？
① 能做的：几微秒的事
翻转一个引脚、把一个标志位置 1、存一个计数——做完立刻退出，这才是中断该干的事。
② 不能做的：等待与打印
HAL_Delay、长循环、串口打印都要占时间，会让别的中断排队，严重时程序像死机。
③ 共享变量的坑
中断和主循环都要读写的变量必须加 volatile，否则编译器可能认为它没变过，把它优化掉。
volatile uint8_t key_flag = 0;
void HAL_GPIO_EXTI_Callback(uint16_t pin)
{
if (pin == GPIO_PIN_1) key_flag = 1; // 只记一笔
}
// 主循环里慢慢处理
if (key_flag) { key_flag = 0; /* 干重活 */ }
中断只负责「记一笔」，主循环负责「忙一阵」——分工清楚，程序才不会被一次按键卡住。
Notes: 中断是一个「插队」的机制，它随时会打断主循环，所以里面做的事必须又快又稳。翻转引脚、置标志、计数，这些几微秒就完成，可以放在里面。HAL_Delay 不能放，它靠系统滴答计时，而滴答中断的优先级通常比外部中断低，放进去很可能直接卡住。串口打印也不能放，一次打印几毫秒，后面的中断都要排队，表现就是按键变迟钝。还有一点容易被忽略：中断和主循环共同读写的变量要加 volatile，不然编译器优化之后，主循环会认为这个变量永远不变，标志位永远读不到。

## Slide 18
哈理工A.I.R.创新实验室
04
轮询还是中断，判断标准是什么？
对比项
轮询（while 里读）
中断（EXTI 通知）
结论
CPU 占用
每一圈都问一遍
只有事件来了才跑
中断省时间
响应速度
看循环一圈多快
微秒级，立刻进回调
中断更及时
代码难度
直观，一眼看懂
要配 NVIC、注意共享变量
轮询好写
适合场景
按键少、主循环空闲
任务多、要省电
按需求选
两个问题定方案：CPU 还有别的事要做吗？这个事件有多急？——答不上来，说明需求还没想清。
Notes: 这一页不是让你背表格，是给你一个判断方法。第一看看 CPU 忙不忙：如果主循环里只有按键一件事，轮询完全够用，代码还更好读；如果主循环里还要刷屏、发串口、算 PID，那就不能把 CPU 锁在按键上，这时候中断是唯一选择。第二看事件急不急：按键这种人的操作，晚几毫秒没人在意；但如果是编码器、限位开关、急停，晚一点就是事故。作业第三题要求用 EXTI 实现，第五周考核里也要求按键走中断，这两个题目就是让你把「什么时候该用中断」这件事落实到代码上。

## Slide 19
哈理工A.I.R.创新实验室
04
课后作业 3：从延时到中断
01
解释现象
两个 HAL_Delay(1000) 都保留时，灯 1 秒闪一次；去掉第二个，灯会一直亮。先说清为什么，再动手改一遍验证。
02
CubeMX 配置按键控灯
用 CubeMX 配置一个按键，控制 PC13 上的灯：按下点亮，再按熄灭。
03
用 EXTI 实现
用 PB1 做外部中断，控制 PA1 上的 LED 亮灭，并在代码里用注释说明整个执行流程。
04
换一根引脚再来一遍
换成 PA11 做外部中断，同样控制 PA1 上的 LED——换引脚时要改哪些地方，自己总结。
四道题正好对应本节四块内容，做完再上传；代码注释必须统一 UTF-8，否则别人打开全是乱码。
Notes: 作业一共四题，和这一讲的四块内容一一对应。第一题是概念题，别只写结论，要把「为什么去掉第二个 Delay 灯就长亮」讲清楚，提示一下，想一想写完之后引脚停在什么电平。第二题练配置，重点在上下拉选对没有。第三题开始上中断，注意三件事：引脚模式选对、NVIC 勾上、回调里判断 GPIO_Pin，注释要把流程写清楚，这是我们看代码的第一眼。第四题换引脚，是让你体会「换一根脚要改几个地方」，这题做明白了，第五周考核里换引脚的活就不慌了。

## Slide 20
哈理工A.I.R.创新实验室
04
交作业：比代码更容易丢分的地方
01
代码注释必须统一 UTF-8；交上来打不开、或者注释是乱码的，按未提交处理。
02
演示视频、代码和其他材料放在同一个压缩包里，不要拆成几个文件分开发。
03
压缩包命名格式：班级+姓名+第几次任务，例如「电气26-5班+李华+第一次任务.zip」。
04
发到指定邮箱，邮件主题与压缩包同名，压缩包作为附件上传，不要用网盘链接。
05
不强制每周内完成，但转入梯队考核上传结束时间前必须全部交齐（第 11 周）。
五条要求都是硬性的：代码写得对，但包名写错、注释乱码，一样按未提交处理。
Notes: 最后说五条提交要求，它们和代码一样重要，每年都有人在这里丢分。第一，注释统一 UTF-8，这是硬要求，Keil 默认的编码在别人电脑上会变成乱码，改一下设置就能解决。第二，视频、代码、其他材料放进同一个压缩包，不要发一堆文件过来。第三，包名按班级加姓名加第几次任务，示例就在屏幕上。第四，邮件主题和压缩包同名，压缩包当附件。第五，作业不要求每周内完成，这是给大家留时间，但第六周考核的上传截止时间之前必须全部交齐，拖到最后一周是交不完的，我提醒过。

## Slide 21
『生无所息，斗无所止』
下课啦！
Notes: 这节课的四块内容：建工程点灯、按键输入与上下拉、按键消抖、外部中断，作业就是这四块的延伸。回去先把工程跑通，把四道题做完，注释记得用 UTF-8。下周六同一时间，我们讲定时器与 PWM，用它来做不阻塞的闪灯和呼吸灯。下课。