## Slide 1
培训时间：第8周 10.24 主讲人：＿＿＿＿＿
电控组第三讲
『生无所息，斗无所止』
Notes: 上一讲我们把 C 语言的语法过了一遍：程序流程、函数、数组、字符串、结构体和指针。这一讲换战场，从一片空白的单片机开始，把一块板子变成能听你指挥的控制器。这一讲要解决三个问题：程序怎么烧进芯片、引脚怎么按我们的意思输出和输入、按键为什么不能直接读。学完这一讲，你能独立建工程、点灯、用按键控制灯，并且知道按键抖动用什么办法治。封面上的培训时间和主讲人先留空，正式开课前由主讲人自己填。

## Slide 2
哈理工 A.I.R. 创新实验室
00
关于时间安排:
Notes: 这是整个 27 赛季电控组的培训时间安排，每周六上午 10:00 到 12:00，地点在西区实训楼三楼，南区教室待定。今天第 8 周，10 月 24 日，讲 STM32 第一部分：工程建立和 GPIO。后面还有第 9 周定时器与 PWM、第 10 周串口与 I2C OLED，第 11 周是转入梯队的正式考核。作业不强制每周内完成，但要求在转入梯队考核上传结束时间之前全部交齐，别拖到最后一周。

## Slide 3
目录
02
GPIO 输入与按键
03
按键消抖
哈理工A.I.R.创新实验室
01
工程建立与 GPIO 输出
04
外部中断 EXTI
Notes: 这一讲分成四块：先学会用 CubeMX 建一个 STM32 工程，把 GPIO 配成输出，点亮第一颗 LED；然后反过来把 GPIO 配成输入，接按键读电平；接着解决按键抖动这个真实问题；最后学外部中断 EXTI，让 CPU 不用一直守着按键。四块之间是递进的，前一节的代码就是后一节的基础。

## Slide 4
『生无所息，斗无所止』
01工程建立与 GPIO 输出
Notes: 第一部分，我们先把 C 换成单片机：用 CubeMX 建一个 STM32 工程，把 GPIO 配成输出，点亮开发板上的 LED。学完这一节，你要能独立建工程、能找到引脚、能改一行代码让灯闪起来。

## Slide 5
哈理工 A.I.R. 创新实验室
01
从写 C 到点灯，中间多了哪几层？
1. 启动文件与链接脚本
C 程序从 main 开始，单片机却是先跑 startup 汇编：它设置栈指针、初始化时钟，再跳进 main。
2. HAL 库
HAL_GPIO_TogglePin() 内部帮你算好了寄存器地址与位号，不用自己查手册写十六进制。
3. 下载器与 Flash
ST-Link 把编译好的 bin 烧进 Flash，掉电不丢；单步调试靠 SWD 两根线。
int main(void) {
HAL_Init();
SystemClock_Config();
MX_GPIO_Init(); // CubeMX 生成
while (1) {
HAL_GPIO_TogglePin(GPIOC, GPIO_PIN_13);
HAL_Delay(500);
}
}
C 负责逻辑，HAL 负责接口，工程负责底座——三者齐了，灯才会亮。
Notes: 先问一个问题：我们上学期写的 C 程序，双击就能跑；现在要让一颗芯片动起来，中间多了什么？答案有三层。第一层是启动文件，芯片上电不是直接跳 main，而是先跑 startup 里的汇编，设好栈指针和时钟，才进 main，这部分 CubeMX 会生成，不用改。第二层是 HAL 库，它把我们不想背的寄存器地址和位号包成函数，看右边这段代码，TogglePin 翻转电平，Delay 延时，都是 HAL 提供的。第三层是下载器，代码写对了还要烧进 Flash 才有用，ST-Link 走 SWD 两根线。记住最后这句：C 写逻辑，HAL 出接口，工程是底座。

## Slide 6
哈理工 A.I.R. 创新实验室
01
建工程：五步怎么走完？
1. 选芯片、定时钟
选 STM32F103C8T6，外部晶振 8MHz 倍频到 72MHz——时钟不对，串口和定时器全是错的。
2. 配引脚、命名
PC13 点成 GPIO_Output，模式选推挽输出、无上下拉；引脚改名 LED 以后好找。
3. 生成、只改 USER CODE
Toolchain 选 MDK-ARM；自己写的代码放在 USER CODE BEGIN 与 END 之间，重新生成不会被冲掉。
void MX_GPIO_Init(void) {
GPIO_InitTypeDef g = {0};
g.Pin = GPIO_PIN_13;
g.Mode = GPIO_MODE_OUTPUT_PP;
g.Pull = GPIO_NOPULL;
g.Speed = GPIO_SPEED_FREQ_HIGH;
HAL_GPIO_Init(GPIOC, &g);
}
CubeMX 把寄存器配置翻译成 init 代码，你的工作只剩 while(1) 里那几行逻辑。
Notes: 建工程看着步骤多，其实就五步：选芯片、配时钟、配引脚、配工程设置、生成代码。先看时钟，队伍里最常见的坑就是时钟没配就调串口，波特率一定偏。再看引脚，PC13 是板载 LED，点成输出以后一定要改名字，不然三天后自己都认不出。最后看生成，Toolchain 选 MDK-ARM，生成之后只在 USER CODE BEGIN 和 END 之间写代码，超出了下次重新生成会被覆盖。右边这段 MX_GPIO_Init 就是 CubeMX 替我们生成的，看清 Mode 和 Pull 两个字段，第二章配按键输入时改的就是它们。

## Slide 7
哈理工 A.I.R. 创新实验室
01
点亮一颗 LED：三行代码够不够？
1. WritePin 定电平
三个参数：哪个口、哪根脚、给高还是给低。PC13 是低电平点亮，写 RESET 才亮。
2. TogglePin 翻转
翻转不用记当前电平，配一次 Delay 就是闪烁；想快想慢，只改 Delay 的毫秒数。
3. Delay 的代价
HAL_Delay 是空转等待，等待期间什么都干不了——灯闪了，按键就顾不上，这是真实问题。
while (1) {
HAL_GPIO_WritePin(GPIOC, GPIO_PIN_13, GPIO_PIN_RESET);
HAL_Delay(1000);
HAL_GPIO_WritePin(GPIOC, GPIO_PIN_13, GPIO_PIN_SET);
HAL_Delay(1000);
}
想一想：两个 HAL_Delay(1000) 都留着，灯是 1 秒闪一次；去掉第二个，灯会怎样？作业里有这道题。
Notes: 点灯只需要认识两个函数。WritePin 三件事：哪个端口、哪根引脚、给高还是给低。注意 PC13 是低电平点亮，所以写 RESET 是亮，写 SET 是灭，这点考试和作业都爱考。TogglePin 更省事，它自己翻转，配一个 Delay 就是闪烁，改 Delay 的数值就改频率。最后留个问题：Delay 是空转等待，CPU 一直在数数，这期间按键按下去也不会理你。第 9 周我们会用定时器把它替掉，第 10 周的作业会直接考这一点。

## Slide 8
『生无所息，斗无所止』
02GPIO 输入与按键
Notes: 第二部分反过来：把 GPIO 配成输入，接一个按键。这一节要弄清上拉、下拉到底接在哪，以及为什么按下读到的是 0 而不是 1。学完你要能自己决定用哪种输入模式。

## Slide 9
哈理工 A.I.R. 创新实验室
02
按键按下读到 0，是谁定的？
1. 上拉输入：平时 1，按下 0
引脚内部经电阻接 VCC，按键另一端接地。松手读到高电平，按下被拉低——最常用接法。
2. 下拉输入：平时 0，按下 1
电阻接 GND，按下接 VCC。判断逻辑要跟着反过来写，接反了灯会一直亮或一直不亮。
3. 浮空输入：绝对不能用
没有电阻定电平，引脚像根天线，读到的值随手指和空气乱跳，程序无法判断。
// CubeMX: PB1 -> GPIO_Input
// Pull-up -> 平时读 1
if (HAL_GPIO_ReadPin(GPIOB, GPIO_PIN_1)
== GPIO_PIN_RESET) {
HAL_GPIO_WritePin(GPIOC,
GPIO_PIN_13, GPIO_PIN_RESET);
}
「按下读到 0 还是 1」由 CubeMX 里的上拉/下拉决定，代码只负责如实读出来。
Notes: 上一节课的灯是被我们主动控制的，现在要反过来听引脚的话。按键只有两种稳定状态，关键在于不按时引脚是什么电平。上拉就是内部接一个电阻到 VCC，平时读高，按下被拉到地，读低，这是最常用的接法，也是我们作业默认的接法。下拉正好相反，判断条件要跟着改，很多同学按下没反应就是因为这里没改。最危险的是浮空输入，引脚没有确定电平，读到的值随机跳，按键必须避开它。右边的代码先看注释那两行，配置在 CubeMX 里完成，代码只写判断。

## Slide 10
哈理工 A.I.R. 创新实验室
02
四种输入模式，按键该选哪一种？
模式 | 松手时电平 | 按下时电平 | 能不能用在按键上
上拉输入 | 1（高） | 0（低） | 推荐，作业里就用它
下拉输入 | 0（低） | 1（高） | 可用，判断条件要反过来写
浮空输入 | 不确定 | 不确定 | 不要用，读数会乱跳
模拟输入 | 连续电压 | 连续电压 | 给 ADC 采样用，不接按键
同一个按键配上拉和配下拉，代码里判断的电平正好相反——选错模式，现象就是灯不亮或长亮。
Notes: 这张表是本节最该记住的一张。四行里只有两行能用：上拉和下拉。上拉是松手读 1、按下读 0，作业里默认用这个。下拉反过来，代码里的判断条件要跟着反过来，忘了改就会出现按下去没反应。浮空输入不要用于按键，因为没有电阻定电平，引脚读到的值会乱跳。模拟输入留给 ADC 采样用，到时候学传感器再说。看最后一行结论，配错模式最典型的现象就是灯要么不亮、要么长亮。

## Slide 11
哈理工 A.I.R. 创新实验室
02
读按键：只判断一次电平够不够？
1. 判断电平：现在按着吗
ReadPin 等于 RESET 就是按着。按住不放它会一直成立，灯会一直翻，不是「按一下翻一次」。
2. 判断边沿：刚刚按了一下
存下上一次的电平，只有「上次 1、这次 0」才算一次按下——这才是按一下动一次。
3. 区分短按与长按
要计时就得有「现在几点」，HAL_GetTick 能凑合，第 9 周的定时器才是正规做法。
static uint8_t last = 1;
uint8_t now = HAL_GPIO_ReadPin(GPIOB, GPIO_PIN_1);
// 下降沿：刚刚按下
if (last == 1 && now == 0) {
HAL_GPIO_TogglePin(GPIOC, GPIO_PIN_13);
}
last = now;
判断电平回答「现在按着吗」，判断边沿回答「刚刚按了一下」——两个需求不能混在同一行 if 里。
Notes: 写按键最常犯的错，是把「按着」当成了「按了一下」。如果只写一句 ReadPin 等于 RESET 就翻转，按住不放的时候灯会一直翻，因为循环每转一圈条件都成立。要按一下动一次，就得记住上一次的电平，找从高到低的那一瞬间，这段代码里的 last 和 now 就是这个意思，注意下一轮循环一定要把 now 存回 last，漏了这一步就会一直触发。右边最后一行是这段代码的命门，很多人写漏了它，然后来找我说按键怎么不好使。再往下区分短按长按就需要计时，第 9 周我们会用定时器做这件事。

## Slide 12
『生无所息，斗无所止』
03按键消抖
Notes: 第三部分回到一个更细的问题：为什么按一下按键，灯有时候会跳两下？因为机械触点闭合的一瞬间电平并不干净。这一节学会用代码把抖动滤掉，也第一次接触状态机这种写法，它在后面的工程里到处都会用。

## Slide 13
哈理工 A.I.R. 创新实验室
03
抖动从哪来，怎么在代码里滤掉？
1. 抖动是机械问题
触点闭合的几毫秒内会反复通断，不是芯片的错；CPU 一毫秒能读几百次，全都读到了。
2. 延时消抖：20ms 后再确认
读到按下后等 20 毫秒再读一次，两次都是按下才认账。简单有效，但 Delay 会挡住别的事。
3. 状态机消抖：不阻塞
用时间戳和状态变量判断，不等不卡；等第 9 周定时器到位，这才是工程里的标准写法。
uint8_t now = ReadKey();
if (now == 0 && last == 1) {
HAL_Delay(20);
if (ReadKey() == 0) { // 再确认一次
HAL_GPIO_TogglePin(GPIOC, GPIO_PIN_13);
}
}
last = now;
抖动的本质是「一次按下被读成很多次」；消抖就是让这很多次只算一次。
Notes: 先说清楚抖动的来源，它是机械触点的物理特性，弹簧片闭合瞬间会弹几下，这几毫秒里电平在 0 和 1 之间来回跳。芯片跑得太快，每跳一次它都读到了，于是我们以为按了一下，程序却收到好几次。右边是最常用的延时消抖：读到按下，等 20 毫秒让抖动过去，再读一次确认，两次都按下才翻转。为什么是 20 毫秒，因为抖动一般在 10 毫秒以内。这个写法的问题在 Delay，它在等的过程中什么都不干，第 9 周学完定时器，我们会把这段改成不阻塞的状态机，那才是长期做法。

## Slide 14
哈理工 A.I.R. 创新实验室
03
四种消抖方案，怎么选？
方案 | 怎么判断 | 代价 | 用在哪
延时消抖 | 等 20ms 再读一次确认 | 主循环停 20ms | 作业、单个按键
计数消抖 | 连续 N 次读到相同才认 | 次数不好定 | 循环稳定的简单场合
状态机消抖 | 用时间戳判稳定时长 | 代码稍长，要有时间基准 | 工程里的标准做法
硬件消抖 | RC 电路或专用芯片先滤 | 加器件、占板面 | 按键多、CPU 忙的场合
先问一句：主循环里除了按键还有别的事吗？只有按键，延时消抖就够；还有别的事，必须换成状态机或硬件。
Notes: 作业里用延时消抖就够了，但工程里不行，因为主循环里还有别的活。判断标准就一条：如果主循环同时还要刷屏、还要发串口，那就不能用会阻塞的延时消抖，得换成状态机，用时间戳判断电平稳定了多久。硬件消抖是另一条路，用 RC 电路把抖动在进入芯片之前就滤掉，代价是加器件、占板面，参数还得算，但换来的是 CPU 完全不操心。这张表不要求背下来，要求的是知道四者的区别在哪，选的时候能说出理由。

## Slide 15
『生无所息，斗无所止』
04外部中断 EXTI
Notes: 最后一部分讲外部中断。前面 CPU 一直守着按键问「按了没」，中断换了个思路：让按键主动通知 CPU。这一节要配通 EXTI、写对回调函数，也要知道中断里哪些事不能做——第 11 周考核的按键部分就要求用中断实现。

## Slide 16
哈理工 A.I.R. 创新实验室
04
EXTI 怎么配，中断函数写在哪？
1. 定触发边沿
PB1 在 CubeMX 里选 GPIO_EXTI1，按键接地配下降沿：松手是 1，按下瞬间跳成 0 就触发。
2. NVIC 里使能中断
光配引脚不勾 NVIC，中断永远不会进——报错没有，只是没反应，这个坑非常常见。
3. 逻辑写进回调
所有 EXTI 共用一个回调，先用 GPIO_Pin 判断是谁触发的，再决定做什么。
// USER CODE 区里自己写
void HAL_GPIO_EXTI_Callback(uint16_t GPIO_Pin)
{
if (GPIO_Pin == GPIO_PIN_1) {
HAL_GPIO_TogglePin(GPIOC, GPIO_PIN_13);
}
}
配置在 CubeMX 里做完，处理逻辑写进回调——回调里只做最短的事，长活儿交回主循环。
Notes: 中断的配置只在 CubeMX 里做三件事：把引脚模式选成 GPIO_EXTI 并定好触发边沿、勾上 NVIC 里的中断使能、确认优先级。这三步做完再生成代码。第二步特别要提醒，光配了引脚不勾 NVIC，程序编译通过、运行也没报错，就是按下去没反应，这是新手最常见的「没反应」原因。生成的代码里，HAL 已经把中断入口写好了，我们要写的是回调函数，所有 EXTI 线共用这一个回调，所以第一句一定要判断 GPIO_Pin，不判断就会出现按键 A 触发却动了灯 B。最后一句要记住：回调要短。

## Slide 17
哈理工 A.I.R. 创新实验室
04
中断里什么能做，什么不能做？
1. 能做的：几微秒的事
翻转一个引脚、把一个标志位置 1、存一个计数——做完立刻退出，这才是中断该干的事。
2. 不能做的：等待与打印
HAL_Delay、长循环、串口打印都要占时间，会让别的中断排队，严重时程序像死机。
3. 共享变量的坑
中断和主循环都要读写的变量必须加 volatile，否则编译器可能认为它没变过，把它优化掉。
volatile uint8_t key_flag = 0;
void HAL_GPIO_EXTI_Callback(uint16_t pin)
{
if (pin == GPIO_PIN_1) key_flag = 1; // 只记一笔
}
// 主循环里慢慢处理
if (key_flag) { key_flag = 0; /* 干重活 */ }
中断只负责「记一笔」，主循环负责「忙一阵」——分工清楚，程序才不会被一次按键卡住。
Notes: 中断是一个「插队」的机制，它随时会打断主循环，所以里面做的事必须又快又稳。翻转引脚、置标志、计数，这些几微秒就完成，可以放在里面。HAL_Delay 不能放，它靠系统滴答计时，而滴答中断的优先级通常比外部中断低，放进去很可能直接卡住。串口打印也不能放，一次打印几毫秒，后面的中断都要排队，表现就是按键变迟钝。还有一点容易被忽略：中断和主循环共同读写的变量要加 volatile，不然编译器优化之后，主循环会认为这个变量永远不变，标志位永远读不到。

## Slide 18
哈理工 A.I.R. 创新实验室
04
轮询还是中断，判断标准是什么？
对比项 | 轮询（while 里读） | 中断（EXTI 通知） | 结论
CPU 占用 | 每一圈都问一遍 | 只有事件来了才跑 | 中断省时间
响应速度 | 看循环一圈多快 | 微秒级，立刻进回调 | 中断更及时
代码难度 | 直观，一眼看懂 | 要配 NVIC、注意共享变量 | 轮询好写
适合场景 | 按键少、主循环空闲 | 任务多、要省电 | 按需求选
两个问题定方案：CPU 还有别的事要做吗？这个事件有多急？——答不上来，说明需求还没想清。
Notes: 这一页不是让你背表格，是给你一个判断方法。第一看看 CPU 忙不忙：如果主循环里只有按键一件事，轮询完全够用，代码还更好读；如果主循环里还要刷屏、发串口、算 PID，那就不能把 CPU 锁在按键上，这时候中断是唯一选择。第二看事件急不急：按键这种人的操作，晚几毫秒没人在意；但如果是编码器、限位开关、急停，晚一点就是事故。作业第三题要求用 EXTI 实现，第五周考核里也要求按键走中断，这两个题目就是让你把「什么时候该用中断」这件事落实到代码上。

## Slide 19
哈理工 A.I.R. 创新实验室
04
课后作业 3：从延时到中断
1. 解释现象
两个 HAL_Delay(1000) 都保留时，灯 1 秒闪一次；去掉第二个，灯会一直亮。先说清为什么，再动手改一遍验证。
2. CubeMX 配置按键控灯
用 CubeMX 配置一个按键，控制 PC13 上的灯：按下点亮，再按熄灭。
3. 用 EXTI 实现
用 PB1 做外部中断，控制 PA1 上的 LED 亮灭，并在代码里用注释说明整个执行流程。
4. 换一根引脚再来一遍
换成 PA11 做外部中断，同样控制 PA1 上的 LED——换引脚时要改哪些地方，自己总结。
四道题正好对应本节四块内容，做完再上传；代码注释必须统一 UTF-8，否则别人打开全是乱码。
Notes: 作业一共四题，和这一讲的四块内容一一对应。第一题是概念题，别只写结论，要把「为什么去掉第二个 Delay 灯就长亮」讲清楚，提示一下，想一想写完之后引脚停在什么电平。第二题练配置，重点在上下拉选对没有。第三题开始上中断，注意三件事：引脚模式选对、NVIC 勾上、回调里判断 GPIO_Pin，注释要把流程写清楚，这是我们看代码的第一眼。第四题换引脚，是让你体会「换一根脚要改几个地方」，这题做明白了，第五周考核里换引脚的活就不慌了。

## Slide 20
哈理工 A.I.R. 创新实验室
04
交作业：比代码更容易丢分的地方
1. 代码注释必须统一 UTF-8；交上来打不开、或者注释是乱码的，按未提交处理。
2. 演示视频、代码和其他材料放在同一个压缩包里，不要拆成几个文件分开发。
3. 压缩包命名格式：班级+姓名+第几次任务，例如「电气26-5班+李华+第一次任务.zip」。
4. 发到指定邮箱，邮件主题与压缩包同名，压缩包作为附件上传，不要用网盘链接。
5. 不强制每周内完成，但转入梯队考核上传结束时间前必须全部交齐（第 11 周）。
五条要求都是硬性的：代码写得对，但包名写错、注释乱码，一样按未提交处理。
Notes: 最后说五条提交要求，它们和代码一样重要，每年都有人在这里丢分。第一，注释统一 UTF-8，这是硬要求，Keil 默认的编码在别人电脑上会变成乱码，改一下设置就能解决。第二，视频、代码、其他材料放进同一个压缩包，不要发一堆文件过来。第三，包名按班级加姓名加第几次任务，示例就在屏幕上。第四，邮件主题和压缩包同名，压缩包当附件。第五，作业不要求每周内完成，这是给大家留时间，但第六周考核的上传截止时间之前必须全部交齐，拖到最后一周是交不完的，我提醒过。

## Slide 21
『生无所息，斗无所止』
下课啦！
Notes: 这节课的四块内容：建工程点灯、按键输入与上下拉、按键消抖、外部中断，作业就是这四块的延伸。回去先把工程跑通，把四道题做完，注释记得用 UTF-8。下周六同一时间，我们讲定时器与 PWM，用它来做不阻塞的闪灯和呼吸灯。下课。