## Slide 1
培训时间：第9周 10.31 主讲人：＿＿＿＿＿
电控组第四讲
『生无所息，斗无所止』
Notes: 第四讲是定时器与 PWM。前面两讲我们一直在用 HAL_Delay 等时间，等的时候 CPU 什么也干不了；这一讲的定时器可以让时间自己走，PWM 还能连续调亮度、控舵机角度。

## Slide 2
哈理工 A.I.R. 创新实验室
00
关于时间安排:
Notes: 开始之前把时间安排过一遍。第九周我们自己动手做题，第十周的任务就是定时器与 PWM，做完这一讲就能让灯呼吸、让舵机转角度。

## Slide 3
目录
02
定时器周期与计算
03
PWM 频率与占空比
哈理工A.I.R.创新实验室
01
定时器与中断
04
SG90 舵机
Notes: 这一讲四块内容：先用定时器把时间管起来，再讲定时器周期怎么算、中断里怎么闪灯，然后是 PWM 的频率和占空比，最后用 PWM 驱动 SG90 舵机。作业的三题分别对应定时器中断、呼吸灯和舵机。

## Slide 4
『生无所息，斗无所止』
01定时器与中断
Notes: 第一部分先讲时间是怎么自己走的。SysTick 是内核自带的一个定时器，HAL 库靠它数毫秒；我们用的是外设定时器 TIM2，它有自己的时钟和计数器，数满一次就触发一次中断。这一节要弄清楚三件事：时钟从哪来、怎么变成一秒、中断里做什么。

## Slide 5
哈理工 A.I.R. 创新实验室
01
定时器是什么：时间怎么自己走？
1. SysTick：内核自带的节拍
HAL_Delay 和 HAL_GetTick 都靠它，1 毫秒跳一次。它给系统用，周期不好自己改。
2. TIM2 这类外设定时器
自带预分频器、计数器和自动重装值，数满一轮就触发一次更新中断，周期随你设。
3. 到点了谁来处理
时间一到进 HAL_TIM_PeriodElapsedCallback，主循环不用守着，时间自己会走。
// TIM2：72MHz，一秒钟中断一次
// PSC=7199，ARR=9999
void HAL_TIM_PeriodElapsedCallback(TIM_HandleTypeDef *htim)
{
if (htim->Instance == TIM2) {
HAL_GPIO_TogglePin(GPIOC, GPIO_PIN_13);
}
}
定时器是硬件在替我们数数，CPU 只在到点那一刻出手一次。
Notes: 先分清两种定时器。SysTick 在芯片内核里，每 1 毫秒跳一次，HAL_Delay 就是数它的次数，属于系统的基础设施，我们不直接改它的周期。TIM2、TIM3 这些是外设定时器，它有自己的时钟源、预分频器和计数器，你可以指定它多久溢出一次，溢出就触发更新中断，HAL 库在中断里叫我们的回调函数。为什么这个比 HAL_Delay 好？因为数数是硬件在干，CPU 可以去做别的事，到点了才回来处理。这就是这一讲所有内容的基础。

## Slide 6
哈理工 A.I.R. 创新实验室
01
定时时间怎么算：两个数就够
1. 预分频 PSC：先降速
计数时钟 = 定时器时钟 ÷ (PSC+1)。72MHz 配 PSC=7199，计数器变成 10kHz，一个数 0.1 毫秒。
2. 自动重装 ARR：数多少个
从 0 数到 ARR 算一轮。10kHz 下要 1 秒，就数 10000 个数，ARR 写 9999。
3. 合起来：定时时间
定时 = (PSC+1)×(ARR+1) ÷ 时钟。要 5 秒，让 ARR 从 9999 变成 49999 就行。
// 72MHz 想要 5 秒一次
// 第一步：分频到 10kHz
htim2.Init.Prescaler = 7200 - 1;
// 第二步：数 50000 个 0.1ms
htim2.Init.Period = 50000 - 1;
// 30.5 秒以内都能这么算
算定时三步：先分频成好算的时钟、再决定数几个数、最后乘一下。
Notes: 定时时间只由两个寄存器决定，弄懂它俩，所有定时需求都会算。Prescaler 是预分频，把 72 兆的时钟除一下，比如写 7199 就是除以 7200，计数速度变成 10 千赫兹，也就是每个数 0.1 毫秒。Period 是自动重装值，计数器从 0 数到它就算一轮，顺便触发中断。两个一乘就是一轮的时间。举个考试里常出的题：同样 72 兆，PSC 写 71、ARR 写 999，一轮就是 1 毫秒，1 秒要 1000 个 1 毫秒，所以中断里再数 1000 次就行。注意 Period 寄存器是 16 位的，单轮最多 65535 个数，30 秒以上的长定时要么靠中断累加，要么再加大分频。

## Slide 7
哈理工 A.I.R. 创新实验室
01
定时器中断闪灯：代码放哪几行？
1. CubeMX 里配 TIM2
时钟源选内部时钟，PSC 与 ARR 按算好的填，NVIC 里把 TIM2 global interrupt 勾上。
2. 启动要单独调一句
MX_TIM2_Init() 只是配置，还得在 main 里调 HAL_TIM_Base_Start_IT(&htim2) 才会跑。
3. 回调里先判断是谁
所有定时器共用一个回调，写 if (htim->Instance == TIM2) 再干活，和中断那节一个道理。
// main 里，初始化之后
HAL_TIM_Base_Start_IT(&htim2);
while (1) {
// 主循环空着也能闪灯
// 时间由 TIM2 在后台数
}
配置在 CubeMX、启动在 main、逻辑在回调——三段分清楚，定时器就不会没反应。
Notes: 有了上一页的算法，这一页就是把定时器用到工程里。第一个坑：很多人以为 CubeMX 配完定时器就会自己跑，其实 MX_TIM2_Init 只是把寄存器写好，还需要调用 HAL_TIM_Base_Start_IT 打开计数和中断，这句要自己写进 main，一般放在 MX_TIM2_Init 后面。第二个坑：NVIC 里没勾 TIM2 global interrupt，程序一样不报错，就是不进回调。第三个坑：回调不判断 htim->Instance，如果有两个定时器，翻转灯的代码会同时被两边调用，闪的频率就不对了。作业第一题就是定时器 2 定时 5 秒控制 LED，把这三个点做对就完成了。

## Slide 8
『生无所息，斗无所止』
02定时器周期与非阻塞
Notes: 第二部分解决一个具体问题：不用 HAL_Delay，灯怎么做到一秒一闪？HAL_Delay 是原地等，等的时候 CPU 什么也做不了；定时器中断是到点了通知你一声，中间的时间可以干别的。这就是阻塞和非阻塞的区别。

## Slide 9
哈理工 A.I.R. 创新实验室
02
不写 Delay，怎么让灯一秒一闪？
1. 记时间戳，不记「等多久」
用 HAL_GetTick() 记住上一次动作的时刻，主循环里只需要判断过去了多久。
2. 到点才动，其余时间自由
没到时间就跳过，主循环可以同时读按键、发串口、算控制，互不耽误。
3. 多个周期怎么办
每个任务各存一个时间戳，各判各的；也可以用定时器中断，到点置标志，主循环只管干活。
uint32_t last = 0;
while (1) {
if (HAL_GetTick() - last >= 1000) {
last = HAL_GetTick();
HAL_GPIO_TogglePin(GPIOC, GPIO_PIN_13);
}
// 这里还能干别的
}
把「等一个时间」换成「看时间到了没」，主循环就空出来了。
Notes: 这一页给的是最常用的写法：时间戳法。HAL_GetTick 返回的是系统开机到现在经过的毫秒数，是 SysTick 在后台累加的。我们只在变量里存下上次动作的时刻，每次循环比较一下差值，够 1000 毫秒就动作并更新时间戳，不够就什么都不做。这样灯还是一秒一闪，但 CPU 一秒里跑了几万次循环，中间可以读按键、刷屏、算 PID。注意两点：一是变量要初始化，二是比较用减法而不是加法，因为毫秒计数会溢出，减法的写法天然能处理回绕。作业第二题就是用它做呼吸灯的基础。

## Slide 10
哈理工 A.I.R. 创新实验室
02
等时间还是看时间：两种做法怎么选？
对比项 | HAL_Delay 等 | 时间戳 / 定时器 | 结论
CPU 在干什么 | 原地打转，什么也不做 | 继续跑主循环别的事 | 差别最大的一条
时间精度 | 毫秒，会累积误差 | 毫秒甚至微秒，周期稳 | 周期任务选后者
代码难度 | 一行，最省事 | 多一个变量或一个中断 | 多写三行换自由
用在哪 | 上手验证、一次性等待 | 闪灯、采样、控制周期 | 正式代码少用 Delay
判断标准只有一句：这段时间里，CPU 有没有别的事要做？
Notes: HAL_Delay 不是坏的，只是它占着 CPU。刚上手的时候用它验证接线、验证灯能不能亮，完全没问题。但只要你需要同时做两件事，它就成了障碍：主循环里放两个 HAL_Delay，两个任务的周期会互相影响。时间戳法和定时器中断都能解决这个问题，前者写在主循环，逻辑直观；后者靠中断置标志，周期最稳。判断方法就一句话：这段时间里 CPU 有没有别的事要做？有，就不能用 Delay。作业第二题写呼吸灯，如果你用 Delay 调占空比，按键就会失灵，一试就明白了。

## Slide 11
『生无所息，斗无所止』
03PWM 频率与占空比
Notes: 第三部分讲 PWM。同一个引脚，用方波一秒钟开关几百次，灯看起来就是半亮；改变开的时间占多少，亮度就跟着变。频率决定闪不闪，占空比决定亮度，这两件事分清，呼吸灯和电机调速就都会了。

## Slide 12
哈理工 A.I.R. 创新实验室
03
PWM 是什么：引脚一直在开关？
1. 方波：开关周期
引脚在高、低电平之间反复跳，一个「高 + 低」就是一个周期。开得够快，人眼就看不到闪。
2. 频率：一秒钟几次
调灯要几百赫兹以上，不然看得出闪；舵机固定 50Hz。频率定整个周期的长短。
3. 占空比：高电平占多少
高电平时间 ÷ 周期。占空比 50% 就是半亮，10% 很暗，90% 接近全亮。
// 周期 1ms（频率 1kHz）
// 高 0.5ms + 低 0.5ms
// 占空比 50% → 半亮
// 高 0.1ms + 低 0.9ms
// 占空比 10% → 很暗
// 引脚变了吗？没变
// 变的只是「开多久」
PWM 把「开和关」换成了「开多久、关多久」：频率决定闪不闪，占空比决定亮多少。
Notes: PWM 的全称是脉冲宽度调制，名字听着复杂，本质就一句话：让引脚一直开关，用开的时间占多少来控制效果。为什么灯会变暗而不是狂闪？因为开关太快了，一秒钟几百次，人眼有视觉暂留，看到的是平均亮度。所以调灯要选几百赫兹以上的频率；而舵机不一样，它要的是 50 赫兹的慢方波，靠脉宽的长短告诉它转多少度。这里最容易混的是频率和占空比：频率说的是一个周期多长，占空比说的是周期里高电平占多少。两者独立，能自由配。

## Slide 13
哈理工 A.I.R. 创新实验室
03
频率和占空比，谁管谁？
1. 周期由 ARR 定
频率 = 计数时钟 ÷ (ARR+1)。PSC 配 71 得到 1MHz，ARR 填 999 就是一个周期 1 毫秒，即 1kHz。
2. 高电平由 CCR 定
比较值 CCR 是「数到几翻转」，也就是高电平持续多久。这就是我们运行时唯一要改的数。
3. 占空比 = CCR ÷ (ARR+1)
1MHz 下 CCR 写 500，就是高 500 微秒、占空比 50%；写 100 就是 10%，灯很暗。
// 72MHz → 1MHz，1 个数 = 1us
htim1.Init.Prescaler = 72 - 1;
htim1.Init.Period = 1000 - 1;
// 周期 1000us → 1kHz
__HAL_TIM_SET_COMPARE(&htim1, TIM_CHANNEL_2, 500);
// 高 500us → 占空比 50%
周期看 ARR、宽度看 CCR、占空比是两者的比——三个数就能描述一路 PWM。
Notes: 这一页把上一页的三个概念落到寄存器上。PSC 和 ARR 决定周期，也就是频率；CCR 决定高电平的长度，也就是占空比。运行时我们只改 CCR，用宏 __HAL_TIM_SET_COMPARE 就能改。为什么先分频到 1 兆？因为这样每个计数就是 1 微秒，算脉宽特别直观：要 500 微秒就写 500，要 1.5 毫秒就写 1500。舵机那一节会用到这个技巧。还有一个必须注意的：PWM 必须在 CubeMX 里把通道配成 PWM Generation，并调用 HAL_TIM_PWM_Start，跟前面定时器中断一样，少一句就是没波形。

## Slide 14
哈理工 A.I.R. 创新实验室
03
呼吸灯：占空比怎么动起来？
1. 先启动 PWM
通道配成 PWM Generation 后，main 里必须调 HAL_TIM_PWM_Start 才会出波形。
2. 用小步长改 CCR
每次只改一点点，比如 ±10，眼睛看到的就是平滑变亮变暗，而不是一跳一跳。
3. 到顶要掉头
CCR 到 0 或到 ARR 就反向，用一个方向变量控制，这就是最朴素的呼吸灯。
HAL_TIM_PWM_Start(&htim1, TIM_CHANNEL_2);
int16_t ccr = 0, dir = 1;
while (1) {
ccr += 10 * dir;
if (ccr >= 999) dir = -1;
if (ccr <= 0) dir = 1;
__HAL_TIM_SET_COMPARE(&htim1, TIM_CHANNEL_2, ccr);
HAL_Delay(10);
}
呼吸灯只做一件事：让 CCR 从小变到大、再变回小——变化慢一点，看着就顺了。
Notes: 这段代码就是作业第二题的骨架。要点三个：第一，启动 PWM 的语句要写在初始化之后；第二，CCR 用有符号的 int16_t，因为中间过程可能暂时小于 0，用无符号变量会借位变成很大的数，灯会突然全亮；第三，边界要提前判断方向，到 999 就往下、到 0 就往上。这里的 HAL_Delay(10) 是让变化慢下来，一秒钟变一百步左右，看着就比较顺。等我们后面学了定时器，可以把这段换成用时间戳或中断来触发，主循环就完全空出来了。

## Slide 15
『生无所息，斗无所止』
04SG90 舵机
Notes: 最后一部分把 PWM 用到舵机上。SG90 要的是 50 赫兹的方波，脉宽 0.5 毫秒对应 0 度、2.5 毫秒对应 180 度。算好这三个数，写两行代码设置比较值，舵机就能转到指定角度。

## Slide 16
哈理工 A.I.R. 创新实验室
04
SG90 怎么转角度：脉宽说了算？
1. 周期固定 20 毫秒
SG90 收的是一路 50Hz 方波，20 毫秒一个周期，这个数不能改，改了就乱转。
2. 脉宽决定角度
0.5 毫秒对应 0 度，1.5 毫秒对应 90 度，2.5 毫秒对应 180 度，中间线性对应。
3. 参数怎么配
分频到 1MHz（一个数 1 微秒），ARR 填 19999 得 20 毫秒，CCR 就是脉宽微秒数。
// 50Hz：1MHz 的时钟要数 20000 个
htim.Init.Prescaler = 72 - 1;
htim.Init.Period = 20000 - 1;
// CCR 就是脉宽，单位微秒
// 0 度 → 500
// 90 度 → 1500
// 180 度 → 2500
舵机不看占空比，只看脉宽：0.5 到 2.5 毫秒，对应 0 到 180 度。
Notes: SG90 是位置舵机，它内部有控制和反馈电路，你给它一路 50 赫兹的方波，它自己会转到脉宽对应的角度。0.5 毫秒到 2.5 毫秒对应 0 到 180 度，这是一条直线，所以每次算角度只要用比例：脉宽等于 500 加角度乘以 2000 除以 180。注意这个 50 赫兹是硬要求，如果频率给成 1 千赫兹，舵机收到的就是一个 20 微秒周期的信号，表现就是抖或者乱转。这也是新手最容易犯的错：把呼吸灯的定时器参数直接拿来驱动舵机。

## Slide 17
哈理工 A.I.R. 创新实验室
04
写个函数，让舵机转到指定角度
1. 接线与供电
信号线接定时器通道对应的引脚，舵机的电源要单独供，别从板子的 3.3V 上取电。
2. 角度换算封装成函数
把「角度换成脉宽」写进一个函数里，主程序里就只看得到角度，代码好读也好改。
3. 上电先回中位
程序开头先给 90 度，再按需要转，避免上电瞬间猛地冲到限位撞坏齿轮。
void servo_set_angle(uint16_t angle)
{
if (angle > 180) angle = 180;
uint16_t ccr = 500 + angle * 2000 / 180;
__HAL_TIM_SET_COMPARE(&htim1, TIM_CHANNEL_1, ccr);
}
// 用法：servo_set_angle(90);
把角度换算写成函数，用舵机就和写 servo_set_angle(90) 一样简单。
Notes: 这一页是作业第三题的做法。函数里做了两件事：先把角度限制在 0 到 180 之间防止算错，再用比例公式换成脉宽写进 CCR。注意除法顺序，先乘后除能保留精度，整数运算里先除会丢小数。接线提醒一句：SG90 转动时会瞬间吃几百毫安电流，从板子的 3.3V 取电很容易把单片机拉复位，务必用单独的电源，并且把地线接在一起。第六周的考核有舵机角度控制这一项，所以这一页要动手跑通，不要只看代码。

## Slide 18
哈理工 A.I.R. 创新实验室
04
课后作业 4：定时器、PWM、舵机
1. 定时器 2 定时 5 秒，中断控制 LED
先算出 PSC 与 ARR，再在回调里翻转灯；别忘了在 main 里启动定时器中断。
2. 定时器 1 通道 2 输出 PWM，做呼吸灯
占空比从 0 慢慢加到 100% 再降回来；注意比较值用有符号变量，到边界要反向。
3. 课余：用 PWM 驱动 SG90 舵机
固定 50Hz，脉宽 0.5 到 2.5 毫秒对应 0 到 180 度，写一个按角度转的函数。
三题分别练定时器中断、PWM 输出和舵机控制；第 11 周考核里这三样都要用到。
Notes: 作业三题，正好是这一讲的三块内容。第一题练定时器中断，重点是把 PSC 和 ARR 算对，算完最好在纸上验算一遍。第二题呼吸灯，注意两点：比较值要用有符号变量，边界判断要在写入之前。第三题驱动舵机，如果你把呼吸灯的 1 千赫兹参数直接拿来用，舵机会抖得很厉害，这就是我们课上强调 50 赫兹的原因。三道题都不要求一次成功，但都要录一小段演示视频，代码注释记得统一 UTF-8。

## Slide 19
哈理工 A.I.R. 创新实验室
04
交作业：比代码更容易丢分的地方
1. 代码注释必须统一 UTF-8；交上来打不开、或者注释是乱码的，按未提交处理。
2. 演示视频、代码和其他材料放在同一个压缩包里，不要拆成几个文件分开发。
3. 压缩包命名格式：班级+姓名+第几次任务，例如「电气26-5班+李华+第一次任务.zip」。
4. 发到指定邮箱，邮件主题与压缩包同名，压缩包作为附件上传，不要用网盘链接。
5. 不强制每周内完成，但转入梯队考核上传结束时间前必须全部交齐（第 11 周）。
五条要求都是硬性的：代码写得对，但包名写错、注释乱码，一样按未提交处理。
Notes: 作业要求和上一讲一样，五条都是硬性的。第四讲的三道题：定时器 2 定时 5 秒中断控制 LED，定时器 1 通道 2 输出 PWM 做呼吸灯，课余那题用 PWM 驱动 SG90 舵机。第九周之内交齐，注释记得 UTF-8。

## Slide 20
『生无所息，斗无所止』
下课啦！
Notes: 这一讲我们把时间交给了定时器，把亮度交给了 PWM。作业三题：定时器 2 定时 5 秒闪灯、定时器 1 通道 2 输出 PWM 做呼吸灯，课余那题驱动 SG90 舵机。下周讲串口和 OLED，上完那节，你的系统就能自己报状态了。下课。